## Slide 1
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ПОГОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ, НОРМИ ТА НАЙКРАЩЩІ ПРАКТИКІ
2023
Київ
Тверді побутові Відходи та біомаса можуть стати
паливом розподіленої енергетики
(замість вугілля та газу)
КОВАЛЬЧУК Ю.Г., АРСІРІЙ В.А. РЯБОКОНЬ П.М
Академія енергетики України
Одеська державна академія будівництва та архітектури

## Slide 2
14
Тверді побутові відходи та лушпиння
заміщують енергетичне вугілля
2

## Slide 3
Карта розміщення об’єктів спалювання біопалива в Україні
5
3

## Slide 4
А – параметри котла насиченої пари для генерації тепла
В, С і Д – параметри перегрітої пари для генерації електрики і тепла
6
Більшість котлів України здатні забезпечувати
параметри перегрітої пари для сумісної генерації електрики і тепла
4

## Slide 5: Проблема 1 – старіння обладнання Проблема 2 – обмеження потужності котлів Проблема 3 – високі затрати енергії на власні потреби
Унікальна практика «вдосконалення структурі потоків»
Реконструкції дуттьового тракту котлів КВГМ №3 та №4
м. Чорноморськ 2006 рік.
Причина: 1 – обмеження потужності котлів по дуттю на 30%
2 – великі витрати енергії на власні потреби
Завдання: 1 – забезпечення максимальної теплової потужності котлів
за рахунок збільшення подачі дуттьового вентилятора
2 – зменшення витрат енергії на роботу вентилятора
за рахунок зменшення опорів дуттьового тракту
5
Improving the flow structure
Notes: 5

## Slide 6: Конфігурація тягодуттьових трактів котлів КВГМ Витрати енергії на вентилятори та димососи невиправдано становлять близько 2% потужності котлів
Подача повітря для спалювання палива | Видалення димових газів котла
6

## Slide 7: ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОГОДЖЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ ПОТУЖНОСТІ КОТЛІВ
Котли працюють з суттєвими обмеженнями потужності
Обмеження потужності котлів
Зелене
Котли не можуть нести паспортне навантаження, бо не вистачає подачі вентиляторів або димососів
Потрібно підвищувати ефективність аэро – гідро процесів
для збільшення потужності котлів
та зменшення витрат енергії
на власні потреби
7

## Slide 8: Нова концепція коригування - удосконалення структури потоків (flow structure)
Якщо потрібно збільшити продуктивність – Q за правилами підвищують тиск – P
Q  P / R
Алє найкраще зменшувати опір R
Реконструкція існуючого обладнання Розробка нового обладнання
 = 0,91
 = 0,23
Z i – dissipate zones η – efficiency
 = 0,99
 = 0,05
Для зменшення опору - виконуємо візуальну діагностику структури потоків
Design model
FS- 90° turn
8

## Slide 9
Візуальна діагностика структури потоку
у вхідному патрубку вентилятора демонструє причини виникнення опорів, шуму та інших проблем, які сьогодні важко вирішувати
Дисипативні зони
9
Improving the flow structure
Notes: 9

## Slide 10: Візуальна діагностика дає інформацію для усунення відривів потоку від стінок каналу
10
Вставка заміщення дисипативних зон – катетер енергетики
Так само як і Рентген у медицині, «візуальна діагностика» потоків може суттєво покращити результати лікування проблем енергетики.
Improving the flow structure
Notes: 10

## Slide 11: Підвищення потужності котла КВГМ та зменшення витрат енергії на вентилятора
Енергетичні характеристики вентилятора ВДн-15
Діапазон навантаження котла
Діапазон потужності КВГМ-50
Та витрати енергії на вентилятор
РV.н  ηвент ≥ 0,9ηвент max
РТ-1
РТ-2
С
11

## Slide 12
Нова концепція інноваційного проектування
Q = Р / R
Сьогодні подачу нагнітачів Q збільшують
заміною потужніший вентилятор
з великим тиском Р,
Найкраще подачу Q збільшувати за рахунок
зменшення опорів R каналів
Improving the flow structure
12

## Slide 13
Енергія  ПОТЕНЦІАЛ и Динаміка |  |  | 
Потенціал × Динаміка = Потужність |  | Потенціал  Динаміка | 
Інтенсивність роботи А / t [Дж/с ] = [Вт] |  | Потенціал – Первопричина ПРОЦЕСІВ | 
Nэлектро= I ×U [Вт] |  |  | I = U / R = U
Nаэро= Q × Р [Вт] |  |  | Q  Р / (1 + R)
ККД = Корисна N [Вт] / Витрачена N [Вт] ККДвент = ηвент = Nаэро / Nэл = 0,8 |  | гидро = 1 / (1 + R) гидро  hдин / H  0,05 | 
η = ККД – ефективність перетворення енергії в нагнітачі 0 < тр < 1 |  |  – ефективність використання потенціалу в аеросистеми 0 < дин < 1 | 
Інтенсифікація – збільшення потужності з забезпеченням максимального ККД |  | Збільшення дінамізму Оптимізація використання потенціалу за рахунок зменшення опорів R | 
0 < Есист < 1 Системна ефективність Есист = ηтр×дін = 0,8 × 0,05 = 0,04 |  |  | 

## Slide 14
1997 - ТЕС "Bruch" (США). Підвищення потужності газової турбіни
ГТ-25 "Westinghouse«
1999 - "ALSTOM" (Франція). Підвищення потужності газової турбіни
2003 – H. Cegielski-Poznan (Польща). Зниження шуму під час роботи
відцентрового компресора
2006 – м. Чорноморськ. Збільшення потужності котлів КВГМ-50
2011 – 2014 Криворізька ТЕС. Підвищення ефективності
очищення димових газів енергоблоків 300МВт №2; №4.
2012 – 2014 Молдавська ДРЕС. Збільшення потужності газової турбіни
ГТ-35 енергоблоків ПГУ-250 №11, №12
2017 – 2019 п. «Відродження». Збільшення потужності та ефективності
котлів, що працюють на біопаливі
Improving the flow structure
14

## Slide 15
15
ДЯКУЕМО ЗА УВАГУ!
АКАДЕМІЯ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
www.aeukr.org
Одеська державна академія будівництва та архітектури
www.arsiry.org.ua